## Slide 1: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Ενότητα # 1: Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών (Μέρος 1)
Βασίλειος Κόκκινος
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
email: kokkinos@cti.gr,
http://telematics.upatras.gr/telematics/bouras?language=el

## Slide 2: Γενικές Πληροφορίες
Το μάθημα αυτό διδάσκεται ως Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το μάθημα θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 09:00-11:00 στην αίθουσα Δ2 ή διαδικτυακά.
Ώρες γραφείου: Δευτέρα και Πέμπτη 11.00-12.00.
Συνάντηση μπορεί να ορισθεί και μετά από επικοινωνία με e-mail στο kokkinos@cti.gr

## Slide 3: Ύλη Μαθήματος
Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών
Ευρυζωνικές τεχνολογίες πρόσβασης πάνω από συνδέσεις χαλκού (xDSL)
Τεχνολογία Very-high-bitrate DSL (VDSL)
Τεχνολογίες Ethernet
Οπτικά συστήματα μετάδοσης (οπτικές ίνες, xWDM, SDH/SONET)
Δίκτυα και αρχιτεκτονικές FTTx
Πρότυπο WiMAX (ΙΕΕΕ 802.16)
Κινητά Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (MIMO, muMIMO, MMWave, LTE, LTE-A, 5G, Beyond 5G, 6G)
Επιχειρηματικά μοντέλα αξιοποίησης ευρυζωνικών υποδομών

## Slide 4: Τρόπος Εξέτασης
Γραπτή εξέταση

## Slide 5: Υποστηρικτικό Υλικό
Στο δικτυακό τόπο του μαθήματος: http://telematics.upatras.gr/telematics/bouras/undergraduate-courses/euruzwnikes-texnologies?language=el
Στη σελίδα του μαθήματος στο eclass: https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1063/
Μπορείτε να βρείτε:
  Διαλέξεις – Παρουσιάσεις
  Σημειώσεις του μαθήματος
  Σχετική Βιβλιογραφία (βιβλία, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, δικτυακοί τόποι κ.α.)
  Εργασίες Φοιτητών

## Slide 6: Συγγράμματα μαθήματος
Τίτλος: Επικοινωνίες υπολογιστών και δεδομένων (8η έκδοση)
  Συγγραφείς: Stallings William
  Έτος: 2011, Εκδόσεις Τζιόλα

## Slide 7: Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών (Μέρος 1)

## Slide 8: Σκοποί ενότητας
Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία των ευρυζωνικών επικοινωνιών
Παρουσίαση του μοντέλου ISO/OSI
Εισαγωγή στη μετάδοση δεδομένων
Ανάλυση της ευρυζωνικότητας και των πλεονεκτημάτων της

## Slide 9: Περιεχόμενα ενότητας
Πληροφορίες και ύλη μαθήματος
Μοντέλο ISO/OSI
Μετάδοση δεδομένων
Τι είναι η ευρυζωνικότητα
Η σπουδαιότητα της ευρυζωνικότητας
Πλεονεκτήματα ευρυζωνικής πρόσβασης

## Slide 10: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα
Σκοπός των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων είναι η μεταβίβαση πληροφοριών από ένα σημείο του χώρου που ονομάζεται πομπός σε ένα άλλο σημείο του χώρου που ονομάζεται δέκτης, με τη βοήθεια ενός μέσου διάδοσης
Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα εξελίσσονται με το χρόνο
Η πραγματοποίηση της επικοινωνίας διέπεται από:
  σαφείς κανόνες
  αυστηρότητα
  μεγάλη πολυπλοκότητα

## Slide 11: Ανάπτυξη των δικτυακών τεχνολογιών
Η ταχύτατη ανάπτυξη των δικτυακών τεχνολογιών και η σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών με την πληροφορική επιφέρουν σημαντικές ανατροπές στα μοντέλα ανάπτυξης
Παράλληλα, επιδρούν καθοριστικά και στα κοινωνικά μοντέλα οργάνωσης που σκοπό έχουν την εξασφάλιση της συμμετοχής, της συνοχής και της ισονομίας των πολιτών, την ισότιμη επικοινωνία και την πρόσβαση στη γνώση

## Slide 12: Μοντέλο OSI
Αποτελεί μια ευρέως αποδεκτή τεχνική δόμησης σε επίπεδα
Υποδιαιρεί τις λειτουργίες ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου σε επτά (7) επίπεδα
Κάθε επίπεδο σχετίζεται με ένα υποσύνολο λειτουργιών που απαιτούνται για την επικοινωνία με κάποιο άλλο σύστημα
Κάθε επίπεδο στηρίζεται στο αμέσως χαμηλότερο (αξιοποιεί τις λειτουργίες του κατώτερου επιπέδου)

## Slide 13: Επίπεδα μοντέλου OSI
Επίπεδο 7: Εφαρμογής
Επίπεδο 6:Παρουσίασης
Επίπεδο 5: Συνόδου
Επίπεδο 4: Μεταφοράς
Επίπεδο 3: Δικτύου
Επίπεδο 2: Διασύνδεσης (Ζεύξης) Δεδομένων
Επίπεδο 1: Φυσικό

## Slide 14: Επίπεδα μοντέλου OSI
Στοίβα πρωτοκόλλων: Μια υλοποίηση του μοντέλου με καθορισμένα πρωτόκολλα για κάθε επίπεδο.
Κάθε ένα από αυτά τα πρωτόκολλα υλοποιείται είτε από το λογισμικό είναι από το υλικό
Λογισμικό: Επίπεδα 4-7
Υλικό: Επίπεδα 1-3

## Slide 15: Μοντέλο OSI
Μοντέλο OSI
(πηγή: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osi-model.png)

## Slide 16: Φυσικό Επίπεδο (1/2)
Χαμηλότερο επίπεδο μοντέλου OSI
Αποτελεί τη φυσική διεπαφή ανάμεσα σε συσκευές (Καθορίζει την μετάδοση και λήψη απλών bit )
Είναι υπεύθυνο τόσο για τη μετάδοση όσο και για τη λήψη απλών ακατέργαστων bit (raw bit) από και προς μια συσκευή μέσω του μέσου μετάδοσης

## Slide 17: Φυσικό Επίπεδο (2/2)
Χαρακτηριστικά
  Μηχανικό: Οι φυσικές ιδιότητες της διεπαφής σε ένα μέσο μετάδοσης
  Ηλεκτρικό: Αναπαράσταση των bit
  Λειτουργικό: Καθορίζει τις λειτουργίες που εκτελούνται από τα ανεξάρτητα κυκλώματα της φυσικής διεπαφής
  Διαδικαστικό: Καθορίζει την ακολουθία γεγονότων για την ανταλλαγή bit μέσω ενός φυσικού μέσου

## Slide 18: Επίπεδο Διασύνδεσης Δεδομένων
Επιχειρεί να κάνει αξιόπιστη τη φυσική σύνδεση
  Ενεργοποίηση, επισκευή και απενεργοποίηση της ζεύξης
Ανίχνευση και έλεγχος σφαλμάτων του φυσικού επιπέδου (χωρίς να σημαίνει ότι δε γίνεται έλεγχος και από τα υψηλότερα στρώματα)
Αποτελείται από δύο υποεπίπεδα:
  Medium Access Control (MAC) layer
  Logical Link Control (LLC) layer

## Slide 19: Επίπεδο Δικτύου
Παρέχει υπηρεσίες για τη μεταφορά πληροφορίας ανάμεσα σε τερματικά συστήματα ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου
Τα υψηλότερα στρώματα δε χρειάζεται να γνωρίζουν οτιδήποτε για την υποκείμενη μετάδοση δεδομένων και τις τεχνολογίες μεταγωγής
Στο επίπεδο αυτό ανήκει το IP

## Slide 20: Επίπεδο Μεταφοράς
Είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε τερματικά συστήματα
Εξασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων απαλλαγμένη από σφάλματα στη σωστή σειρά χωρίς πολλαπλά αντίγραφα ή απώλειες
Μπορεί να παρέχει μια ζητούμενη Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS) στο επίπεδο συνόδου
Στο επίπεδο αυτό ανήκει το TCP και το UDP

## Slide 21: Επίπεδο Συνόδου
Παρέχει το μηχανισμό για τον έλεγχο της επικοινωνίας μεταξύ εφαρμογών και τερματικών συστημάτων
Κυριότερες υπηρεσίες:
  Τρόπος «διαλόγου» (full-duplex ή half duplex)
  Ομαδοποίηση ροής δεδομένων
  Ανάκτηση (π.χ. μηχανισμός με σημεία έλεγχου για την επαναμετάδοση δεδομένων)

## Slide 22: Επίπεδο Παρουσίασης
Καθορίζει τη μορφή των δεδομένων που πρόκειται να ανταλλαγούν ανάμεσα στις εφαρμογές
Προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών μετασχηματισμού δεδομένων σε μορφή που αποδέχεται το επίπεδο εφαρμογής
Παραδείγματα υπηρεσιών:
  Συμπίεση
  Κρυπτογράφηση δεδομένων

## Slide 23: Επίπεδο Εφαρμογής
Το ανώτερο επίπεδο – το πλησιέστερο προς το χρήστη
Παρέχει το μέσο ώστε τα προγράμματα εφαρμογών να έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον του OSI
Περιλαμβάνει:
  Διαχειριστικές λειτουργίες
  Μηχανισμούς για την υποστήριξη κατανεμημένων εφαρμογών
  Εφαρμογές γενικού σκοπού (π.χ. μεταφορά αρχείων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρόσβαση τερματικού σε απομακρυσμένους υπολογιστές)

## Slide 24: Μετάδοση Δεδομένων (1/3)
Τα μέσα μετάδοσης μπορεί να είναι:
  Κατευθυνόμενα (guided) – τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα οδηγούνται μέσω ενός φυσικού μονοπατιού (ενσύρματα)
  Μη κατευθυνόμενα (unguided) – τα κύματα μεταδίδονται στο κενό, στον αέρα κτλ. (ασύρματα)

## Slide 25: Μετάδοση Δεδομένων (2/3)
Μονοπάτι μετάδοσης:
  Direct link – τα σήματα κατευθύνονται από τον πομπό στο δέκτη χωρίς να παρεμβάλλονται άλλες συσκευές εκτός από ενισχυτές ή επαναλήπτες (repeaters)
Συνδέσεις:
  Point-to-point – Tο μέσο μετάδοσης παρέχει σύνδεση σημείου προς σημείο αν αποτελεί έναν κατευθείαν σύνδεσμο μεταξύ δύο συσκευών που μοιράζονται αποκλειστικά το μέσο
  Multipoint – Tο μέσο μετάδοσης μοιράζεται σε περισσότερες από δύο συσκευές

## Slide 26: Μετάδοση Δεδομένων (3/3)
Μονόδρομη (simplex)
  Τα σήματα μεταδίδονται προς μια κατεύθυνση. Ο ένας σταθμός είναι ο πομπός και ο άλλος ο δέκτης.
Αμφίδρομη εναλλασσόμενη (half duplex)
  Οι 2 σταθμοί είναι πομποί και λήπτες, αλλά κάθε φορά μεταδίδει μόνο ο ένας
Αμφίδρομη ταυτόχρονη (full duplex)
  Οι 2 σταθμοί είναι πομποί και λήπτες. Μεταδίδουν ταυτόχρονα (το μέσο μετάδοσης μεταφέρει σήματα ταυτόχρονα και προς τις 2 κατευθύνσεις)

## Slide 27: Τι είναι η Ευρυζωνικότητα (1/4)
Τι είναι μια ευρυζωνική σύνδεση σύμφωνα με τη Vodafone?
  Μία υψηλής ταχύτητας σύνδεση και αποκαλείται ευρυζωνική επειδή καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του φάσματος συχνοτήτων και η αποστολή και παραλαβή δεδομένων είναι πολύ υψηλότερη από μια απλή σύνδεση
Ως ευρυζωνικότητα με την ευρεία έννοια ορίζεται ως το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον, αποτελούμενο από:

## Slide 28: Τι είναι η Ευρυζωνικότητα (2/4)
  1. Την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδίκτυο
    Σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
    Με ανταγωνιστικές τιμές
    Χωρίς εγγενείς περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης και τον τερματικό εξοπλισμό

## Slide 29: Τι είναι η Ευρυζωνικότητα (3/4)
  2. Την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που:
    επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών
    δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές
    ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα
    είναι ικανή να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται

## Slide 30: Τι είναι η Ευρυζωνικότητα (4/4)
  3. Τη δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει:
    ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισμό του
    μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών
    μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και με πιθανή συμμετοχή του ίδιου του πολίτη
    4. Το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο:
    πολιτικές, μέτρα, πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάμωση της καινοτομίας, την προστασία του ανταγωνισμού και την οικονομική ανάπτυξη μέσω της Ευρυζωνικότητας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας

## Slide 31: Ευρυζωνική Πρόσβαση
Η Ευρυζωνική πρόσβαση χαρακτηρίζεται από:
  ικανότητα μεταφοράς μεγάλου όγκου πληροφορίας μεταξύ επικοινωνούντων συστημάτων και τελικών χρηστών
  δυνατότητα συνεχούς σύνδεσης με παρόχους πολυμεσικού περιεχομένου
  μετάδοση στο βρόχο πρόσβασης (τελευταίο μίλι) καλής ποιότητας διαδραστικού video

## Slide 32: Προϋποθέσεις Ευρυζωνικής Πρόσβασης
Πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που διασφαλίζουν την επεκτασιμότητα, κλιμάκωση και βιωσιμότητα υποδομών και υπηρεσιών
Ύπαρξη δικτυακών υποδομών κορμού υπέρ-υψηλών ταχυτήτων
Ύπαρξη διακινούμενης πληροφορίας αντιστοίχου όγκου, ενδιαφέροντος και οικονομικής αξίας

## Slide 33: Σπουδαιότητα της Ευρυζωνικότητας (1/3)
Η πολιτεία στο ρόλο ενός σημαντικού χρήστη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορεί μέσα από την προσπάθεια κάλυψης των αναγκών της να λειτουργεί ως καταλύτης σημαντικών αλλαγών στην εξέλιξη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς
Η σημασία της στην ανάπτυξη μιας χώρας επιβεβαιώνεται από την δραστηριοποίηση πολλών κρατών, που τοποθετούν τα έργα τέτοιων υποδομών ως βασικό στρατηγικό στόχο

## Slide 34: Σπουδαιότητα της Ευρυζωνικότητας (2/3)
Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων έχει υιοθετηθεί από την κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική για την υλοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας καθώς επίσης και από μεγάλους οργανισμούς (ΟΟΣΑ)
Το σχέδιο δράσης Digital Agenda for Europe υπό την στρατηγική Europe 2020, θέτει τα ζητήματα ευρυζωνικής πρόσβασης ως σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

## Slide 35: Σπουδαιότητα της Ευρυζωνικότητας (3/3)
Οι ευρυζωνικές υποδομές μπορούν να διασφαλίσουν την υποστήριξη των αναγκών του δημόσιου τομέα αλλά και την αξιόπιστη και γρήγορη παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες
Η συγκέντρωση της ζήτησης, η διάθεση των πόρων και η ανταλλαγή των εμπειριών μεταξύ κυβέρνησης και οργανισμών αλλά και του ιδιωτικού τομέα θα αποτρέψει την ανάπτυξη πολλαπλών υποδομών
Αναμένεται να μειώσει το σημαντικό κόστος που καταβάλλεται για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

## Slide 36: Πλεονεκτήματα Ευρυζωνικής Πρόσβασης
Τα ευρυζωνικά δίκτυα πρόκειται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο:
  Επικοινωνούμε
  Ενημερωνόμαστε
  Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες
  Εργαζόμαστε - Εκπαιδευόμαστε
  Συναλλασσόμαστε
  Ψυχαγωγούμαστε
  Απολαμβάνουμε ένα πιο εξελιγμένο σύστημα υγείας
  Συμμετέχουμε σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες

## Slide 37: Πλεονεκτήματα Ευρυζωνικής Πρόσβασης για τη ζωή των πολιτών
Προοπτικές στη ζωή των πολιτών:
  «τηλε»-υπηρεσίες (τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, τηλε-συνεδρίαση κτλ.)
  δικτυακές υπηρεσίες ανάμεσα σε ομότιμους κόμβους (peer-to-peer networking services)
  μετάδοση video υψηλής ποιότητας
  αλληλεπιδραστικά παιχνίδια
  παροχή πληροφοριών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και εμπορικών συναλλαγών

## Slide 38: Πλεονεκτήματα Ευρυζωνικής Πρόσβασης για το Δημόσιο Τομέα
Προοπτικές στο Δημόσιο Τομέα
  αποδοτικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και πολιτών μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών
  βελτίωση και απλοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες
  παροχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων
  πλεονεκτήματα στον τομέα της υγείας ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή

## Slide 39: Πλεονεκτήματα Ευρυζωνικής Πρόσβασης για τον Ιδιωτικό Τομέα
Προοπτικές στον Ιδιωτικό Τομέα
  βελτίωση και απλοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών του κράτους προς τις επιχειρήσεις
  απλοποίηση του τρόπου εισαγωγής των επιχειρήσεων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον
  υλοποίηση νέων εξελιγμένων μηχανισμών διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους
  ελαχιστοποίηση της σημασίας της γεωγραφικής περιοχής στην οποία εδρεύει και λειτουργεί μια επιχείρηση
  ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

## Slide 40: Ρόλος Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος
Εξάλειψη σημαντικών παραγόντων «αποκλεισμού» μεγάλων ομάδων πληθυσμού και περιοχών της χώρας, όπως της απόστασης και του χρόνου
Η εγκατάσταση ευρυζωνικών υποδομών λειτουργεί ευεργετικά στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, κυρίως σε απομακρυσμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν τους πιο έντονους τεχνολογικούς αποκλεισμούς

## Slide 41: Υπηρεσίες μέσω Ευρυζωνικών Δικτύων
Στον τομέα της εκπαίδευσης: εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning)
Στον τομέα της υγείας: εφαρμογές τηλεϊατρικής (e-health)
Στον τομέα της εξυπηρέτησης του πολίτη: εφαρμογές e-government
Στον τομέα του επιχειρείν: εφαρμογές e-επιχειρείν
Στον τομέα της επικοινωνίας: νέες μέθοδοι επικοινωνίας με μικρότερο κόστος
Στον τομέα της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας: online παιχνίδια, αµφίδροµη διαδραστική τηλεόραση, παρακολούθηση ταινιών από ηλεκτρονικές ταινιοθήκες

## Slide 42: Σύντομη ανασκόπηση
Πληροφορίες μαθήματος
Μοντέλο ISO/OSI
Μετάδοση δεδομένων
Τι είναι η ευρυζωνικότητα
Η σπουδαιότητα της ευρυζωνικότητας
Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις ευρυζωνικότητας
Πλεονεκτήματα ευρυζωνικής πρόσβασης
Τομείς που ωφελούνται από τα ευρυζωνικά δίκτυα

## Slide 43: Βιβλιογραφία
Σημειώσεις μαθήματος (Κεφάλαιο 1)
Βιβλία:
  Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών, Πομπόρτσης Α.
  Data and Computer Communications, William Stallings
  Broadband Communications, Balaji Cumar
Links:
  http://telematics.upatras.gr/telematics/bouras/undergraduate-courses/euruzwnikes-texnologies?language=el (Δικτυακός τόπος μαθήματος)
  https://eclass.upatras.gr/courses/CEID1063/ (eclass μαθήματος)

## Slide 44: Ερωτήσεις